## Slide 1
Projekt ERWINN
Umsetzung und Evaluierung von Maßnahmen zum Gewässerschutz
10.06.2024

## Slide 2: Problemstellung
Oberndorferbach (Innviertel, OÖ)
  Eintrag von Feinsediment ins Gewässer beeinträchtigt den Lebensraum und verursacht erhöhte Phosphat-konzentrationen im Wasser
  Bei 1/3 der Gewässer in OÖ liegt die Phosphatphosphor-Konzentration über den Richtwerten zur Einhaltung des guten Gewässerzustandes (WRRL)
Foto: blattfisch
Foto: blattfisch
Notes: Typspezifischer Richtwert Innviertel: 0,05 mg/l PO4-P (Orthophosphat-P); derzeit im Bereich 0,05 bis 0,15 und vereinzelt darüber (laut monatlicher Beprobung im Basismonitoring vom Land OÖ im Jahr 2023)

## Slide 3: Problemstellung
landwirtschaftliche Erosion stellt den Haupteintragspfad für Feinsedimente dar
PhosFate – rasterbasiertes Erosions-, Transport und Emissionsmodell
durch gezielte Verortung von (landwirtschaftlichen) Maßnahmen kann der Gewässerzustand erheblich verbessert werden
=> Testen der Praktikabilität in einer Pilotregion
Foto: DI Michael Treiblmeier
Schläge mit Eintragsmöglichkeit von bodengebundenem Phosphor

## Slide 4: Pilotregion
EZG des Oberndorferbaches als Maßnahmengebiet
EZG des Messenbach-Oberlaufs als Vergleichsgebiet
Ort: Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis
hohes Bewusstsein der Landwirte zur Erosionsproblematik
deshalb wurde eine Flurneuordnung durchgeführt
bereits einige Maßnahmen umgesetzt
  Gewässerrandstreifen
  Straßenrandstreifen
  Anbau quer zum Hang
  Mulchsaat
  Hecken
  Sedimentationsbecken etc.
Oberndorferbach
Messenbach-
Oberlauf

## Slide 5: Gewässer Grundlagen
  Grundsätzlich: Struktur und Hydromorphologie des Baches / Flusses sind entscheidend, wie sich das Feinsedimentproblem im Gewässer abbildet
  Im vorliegenden Fall:
    sehr naturnaher Bach
    durchgehender Gehölzstreifen
    fast überall breiter Grünlandstreifen
  ABER:
    sehr feines Material (setzt sich auch z.B. in Fischteichen nicht gänzlich ab)
    angepasste Maßnahmenauswahl
Oberndorferbach
Hennbach
Fotos: blattfisch

## Slide 6: Projektinhalte
Intensive Beratung und Motivation der Landwirte Maßnahmen umzusetzen
Wie sind Maßnahmen umzusetzen, damit sie auch wirken können?
Identifikation der dabei auftretenden Schwierigkeiten
Evaluierung der Maßnahmenwirkung
  Gewässer (Monitoringstationen, biologisches Monitoring, Eventbeprobungen)
  Land (Erosionskartierung, Bodenproben)
  Luft (Drohnenaufnahme, Satellitenbilder)
Entwicklung von Konzepten zur Übertragung auf andere Regionen

## Slide 7: Beratung zu landwirtschaftlichen Maßnahmen
  anhand eines bereits ausgearbeiteten Maßnahmenkatalogs
  geförderte ÖPUL Maßnahmen
  sinnvolle Situierung von verpflichtenden Bracheflächen (GLÖZ 8, Biodiversitätsflächen)

## Slide 8: Maßnahmenbeispiele
Verbreitetes Vorgewende
Verzahntes Vorgewende
Straßenrandstreifen
Drohneneinsaat in Mais
Grünbrache am Abflussweg

## Slide 9: Maßnahmenbeispiele
  Zusätzlich zu den Maßnahmen am Feld braucht es auch Maßnahmen am Abflussweg (Umleitungen, Ableitungen, Sedimentationsflächen)
Instandhaltung bereits vorhandener Mulden
Errichtung Absetzbereich
Errichtung neuer Wasserüberleitung in bestehende Abflussmulde
Fotos: blattfisch

## Slide 10: Evaluierung der Maßnahmenwirkung
  Monitoringstationen im Gewässer
    Kontinuierlich gemessen:
      Wassertemperatur
      Elektr. Leitfähigkeit
      Wasserstand
      Trübung
    Automatischer Probenehmer:
      Analytik im Landeslabor
  Eventbeprobungen durch Landwirte
    zur Verdichtung der Datenbasis
    an 4 Messstellen
Fotos: TU Wien
Notes: Ziel: Verstehen der Abläufe eines Events

## Slide 11: Evaluierung der Maßnahmenwirkung
  Biologisches Monitoring im Gewässer
  Zur Überprüfung des ökologischen Zustandes nach Wasserrahmenrichtlinie:
    Phytobenthos
    Makrozoobenthos
    Fische
Foto: blattfisch
Foto: blattfisch
Notes: Ökologische Zustandsklasse im Oberndorferbach (laut Phytobentos Proben von 2022): mäßig

## Slide 12: Evaluierung der Maßnahmenwirkung
  Dokumentationen nach Starkregenereignissen
    Kartierungen
    Drohnenbefliegungen
      Multispektralkamera
      Berechnung von Vegetationsindices (z.B. NDVI)
      Verortung von Erosionen
  Auswertung von Satellitendaten
    Sentinel 2 (Copernicus Programm der EU)
    Vergleich mit vergangenen Jahren möglich
    Abbildung der Bodenbedeckung im Jahresverlauf (alle 5 Tage ein Bild)

## Slide 13: Zusammenfassung
Integrative Betrachtung: viele Projekte betrachten die Thematik entweder von der Eintragsseite bzw. Landwirtschaft oder der Gewässerökologie => gemeinsame Betrachtung und Lösungsentwicklung ist jedoch entscheidend
Punktgenaue Eruierung der Problemstellen gemeinsam mit den LandwirtInnen
Monitoring um den Erfolg abzubilden - wie in allen Projekten herausfordernd
Weiterführende Informationen:
  „Feinsediment- und Phosphorproblematik in oberösterreichischen Fließgewässern und Ansätze zur Lösung“ https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Feinsediment%20und%20Phosphorproblematik%20in%20OOE%20Endfassung_20191.pdf
  Maßnahmenkatalog „Erosions- und Gewässerschutz – Praxistaugliche Maßnahmen“ https://www.land-oberoesterreich.gv.at/Mediendateien/Formulare/Dokumente%20UWD%20Abt_WW/Maßnahmenkatalog_31.08.2023_Final.pdf
  Folder des Landes Oberösterreich „Erosions- und Gewässerschutz“ https://www.land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/ww_Infofolder_Erosions_und_Gewaesserschutz.pdf

## Slide 14
DI Christine Weinberger wpa Beratende Ingenieure GmbH
10.06.2024